Приложение № 1

Участие чрез договаряне без обявление на доставчик на рентгенова тръба DURA 352 - High Performance за компютърен томограф somatom spirit power - SIEMENS

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

На висококачествена рентгенова тръба за компютърен томограф с маслено охлаждане.

Тръбата отговаря на следните технически характеристики:

| Модел | DURA 352 - High Performance CT X-ray tube |
| --- | --- |
| Аноден топлинен капацитет | 3 500 000 HU |
| Диапазон на токовете на тръбата | 30 – 240 mA |
| Работни напрежения | 80, 130 kV |
| Размер на фокусa съгласно IEC 60 336 | 0,8 x 0,7 mm |
| Контрол на температурата на анода | Компютърно управляван контрол на температурата на анода |

Промяната на някой от тези параметри би довело до невъзможност за експлоатация на тръбата, респективно на апарата.