Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за фабрично нова рентгенова тръба  за

АНГИОГРАФСКИ АПАРАТ МОДЕЛ OPTIMA 3100,

ПРОИЗВЕДЕН ОТ GE HEALTHCARE

| Аноден топлинен капацитет | 3.7MHU |
| --- | --- |
| Диаметър на анода | 160mm |
| Скорост на въртене на анода | 7800 об. /мин. |
| Размери на факуса | 0.3; 0.6; 1.0 mm |
| Максимална мощност при различните фокуси | 20.0; 55.8; 112.9 kW |
| Топлинен капаците на хоубе | 6.9 MHU |
| Топлотдаване на хоубе | 259 kHU/min. |
| Максимално работно високо напрежение | 125 kV |

Промяната на някой от посочените параметри, би довело до невъзможност за експлоатация на рентгеновата тръба, респективно на ангиографския апарат.